## Slide 1
EVALUASI TENGAH SEMESTER • PEMROGRAMAN KONTROLLER
Voltage Divider Dual-ADC
3-Wire Resistive Sensor
Implementasi Akuisisi Sensor Resistif 3-Kawat Menggunakan
ESP32-S3 dan Bahasa Pemrograman Rust
DISUSUN OLEH
Natasya Tiara Regina
NRP: 2042241026
Zhafran Ahmed Luxmahdy
NRP: 2042241027
KELAS
4C (Rust)
DOSEN PENGAMPU
Ahmad Radhy, S.Si., M.Si
Program Studi Teknologi Rekayasa Instrumentasi • Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) • Semester Genap 2025/2026

## Slide 2
AGENDA
Struktur Pembahasan
01
Studi Literatur
Ringkasan 15 jurnal referensi (Scopus/WoS, 2021–2026) dan daftar future work terintegrasi.
02
Metode Baru
Implementasi Voltage Divider Dual-ADC 3-Wire berbasis ESP32-S3 dan Rust.
03
Validasi Hardware & Hasil
Skematik rangkaian, firmware Rust, dan grafik GNUPlot dari pengujian langsung.
04
Keunggulan & Kesimpulan
Analisis keunggulan metode, repositori GitHub, dan simpulan akhir.
02

## Slide 3
1 · STUDI LITERATUR
Ringkasan 15 Jurnal Referensi
Sumber: Scopus / Web of Science, 2021–2026
Sensor Interface Circuits
Reverter (2022): DIC 3-kawat, error < 25 mΩ
Hidalgo-López (2023): Kompensasi kabel, error < 0.15%
Khamsen et al. (2025): R-to-V tanpa kapasitor/op-amp
Aurasopon & Jittakort (2025): 3-kawat via ADC MCU
Puentes-Conde et al. (2025): Review DIC komprehensif
Embedded Rust & Framework
Culic et al. (2022): Latensi interupsi 60 µs di Tock OS
Vandervelden et al. (2024): Benchmark RTIC vs Embassy
Plauska et al. (2022): Rust ≈ C di ESP32 (BEEBS suite)
Aldini et al. (2025): Rust library sertifikasi firmware
Hercog et al. (2023): ESP32 IoT multi-sensor
Teknik Pengukuran Lanjut
Jittakort & Aurasopon (2025): Arus adaptif PWM
Areekath et al. (2021): DIC kapasitif seri R+C
Wani et al. (2022): Relaxation oscillator R-C
Hidalgo-López et al. (2021): Two-capacitor DIC FPGA
Hidalgo-López & Castellanos-Ramos (2023): R-to-T-to-D
15 Jurnal Acuan
2021–2026 Rentang Tahun
15 FW Future Works Terintegrasi
03

## Slide 4
1 · STUDI LITERATUR — FUTURE WORKS
Integrasi Future Works FW1–FW15
FW1–5
Platform & DIC
DIC pada MCU 32-bit modern, multi-sensor, impedansi kompleks, non-idealitas, DIC di ESP32/ARM Rust
FW6–10
Kompensasi & ADC
Kompensasi kabel MCU clock tinggi, filter digital ESP32, validasi non-RTD & IoT, siklus tunggal, ketidakpastian resistansi tinggi
FW11–15
Rust & ESP32-S3
Latensi interupsi Rust OS, evaluasi Embassy/RTIC sensor real-time, benchmark Rust vs C ESP32, IoT non-Arduino, integritas firmware Rust ESP32-S3
→ Semua FW mengarah pada: implementasi MCU modern 32-bit dengan bahasa memory-safe (Rust) dan kompensasi kabel real-time
04

## Slide 5
BAGIAN 2
Metode Baru
yang Diusulkan
Voltage Divider Dual-ADC 3-Wire pada ESP32-S3 dengan Rust —
Mengintegrasikan FW1–FW15 dari 15 jurnal acuan.
01 Blok Diagram Sistem
02 Flowchart Algoritma
03 Deskripsi Metode
04 Rust Crates yang Digunakan
05

## Slide 6
2 · METODE BARU
Blok Diagram Sistem
06
Konfigurasi Pin ESP32-S3
Pin | Fungsi | Keterangan
GPIO9 | ADC Channel 1 | Membaca Vtotal di Node A (sebelum Rw1)
GPIO10 | ADC Channel 2 | Membaca Vsense di wiper sensor (setelah Rw1)
GPIO4 | LED Indicator | Menyala jika error < 5% (pengukuran stabil)
3.3V / GND | Supply | Tegangan eksitasi dan referensi ground

## Slide 7
2 · METODE BARU
Blok Diagram Sistem
Sensor Resistif (Rx)
Potensiometer 10 kΩ
+ Rw1 (4.7 Ω)
+ Rw2 (4.7 Ω)
Voltage Divider Network
Rref = 10 kΩ
Konfigurasi
3-Kawat
ESP32-S3 Dual ADC
GPIO9 → ADC Ch.1 (Vtotal)
GPIO10 → ADC Ch.2 (Vsense)
12-bit (0–4095)
GPIO4 → LED Indikator
(Error < 5% = ON)
Firmware Rust
esp-hal
16-sample avg
Kalkulasi Rx
Kompensasi error
UART Output
7 kolom data
via Serial
PC + GNUPlot
Visualisasi
& Analisis
Konfigurasi Pin ESP32-S3
Pin | Fungsi | Keterangan
GPIO9 | ADC Channel 1 | Membaca Vtotal di Node A (sebelum Rw1)
GPIO10 | ADC Channel 2 | Membaca Vsense di wiper sensor (setelah Rw1)
GPIO4 | LED Indicator | Menyala jika error < 5% (pengukuran stabil)
3.3V / GND | Supply | Tegangan eksitasi dan referensi ground
06
3.3V
GND

## Slide 8
2 · METODE BARU
Flowchart Algoritma Dual-ADC 3-Kawat
07

## Slide 9
2 · METODE BARU
Flowchart Algoritma Dual-ADC 3-Kawat
01
Inisialisasi
ADC1 dual-channel (GPIO9, GPIO10), 11dB atenuasi, GPIO4 LED, UART via esp-hal
02
Sampling ADC
Baca tegangan dua titik simultan: Vtotal (Node A) dan Vsense (wiper sensor)
03
Averaging 16 Sampel
Rata-rata 16 sampel per channel untuk meredam noise ADC
04
Hitung Rx_raw
Rx_raw = Rref × Vtotal / (Vsupply − Vtotal) → mengandung error kabel
05
Hitung Rx_komp
Rx_komp = Rref × Vsense / (Vsupply − Vsense) → setelah kompensasi
06
Hitung Error%
Error% = (Rx_raw − Rx_komp) / Rx_komp × 100%
07
LED Indicator
LED ON (GPIO4 HIGH) jika Error% < 5%, OFF jika sebaliknya
08
Output UART
Kirim 7 kolom data: ADC1, ADC2, Vtotal, Vsense, Rx_raw, Rx_komp, Error%
09
Loop 500 ms
Kembali ke langkah 02 setiap 500 ms — akuisisi berkelanjutan
07

## Slide 10
2 · METODE BARU
Rust Crates & Formula Perhitungan
Rust Crates yang Digunakan
esp-hal
Hardware Abstraction Layer: akses ADC (GPIO9, GPIO10) dan GPIO4 pada ESP32-S3
nb
Non-blocking abstraction untuk pembacaan ADC oneshot mode
esp-println
Output serial via UART untuk transmisi data 7 kolom ke PC
esp-backtrace
Panic handler untuk debugging firmware embedded
esp-bootloader-esp-idf
Bootloader kompatibel ESP-IDF untuk ESP32-S3
Formula Perhitungan
Rx_raw (dengan error kabel)
Rx_raw = Rref × Vtotal / (Vsupply − Vtotal)
Rx_komp (setelah kompensasi)
Rx_komp = Rref × Vsense / (Vsupply − Vsense)
Rw_terukur (hambatan kabel)
Rw_calc = Rx_raw − Rx_komp
Error% (akibat kabel)
Error% = Rw_calc / Rx_komp × 100%
08

## Slide 11
3 · VALIDASI HARDWARE & HASIL
Perangkat & Prosedur Pengujian
Alat & Komponen
Mikrokontroller
ESP32-S3-DevKitC-1 (Xtensa LX7, 240 MHz, ADC 12-bit)
Emulasi Sensor
Potensiometer 10 kΩ (variabel)
Komponen Rangkaian
Rref = 10 kΩ, Rw1 = 4.7 Ω, Rw2 = 4.7 Ω, LED + R_led 100 Ω
IDE & Toolchain
VS Code + rust-analyzer, espup (Xtensa Rust toolchain)
Plotting
GNUPlot 6.0 — visualisasi 5 grafik data serial
Prosedur Pengujian
1
Rakit rangkaian Voltage Divider 3-Kawat di breadboard sesuai skematik Proteus
2
Flash firmware Rust ke ESP32-S3:
cargo run --release
3
Putar potensiometer perlahan dari minimum ke maksimum, lalu kembali
4
Data 7 kolom otomatis terekam via serial monitor (500 ms/sampel)
5
Simpan ke data.dat → jalankan gnuplot plot_all.gp → hasilkan 5 grafik
09

## Slide 12
3 · VALIDASI HARDWARE & HASIL
Hasil Pengujian & Analisis Grafik GNUPlot
5
Gambar 5: Pembacaan ADC Dual Channel
Nilai ADC 12-bit (0–4095) dari dua channel. Saat resistansi naik, kedua ADC turun. Selisih kecil konsisten antara Vtotal dan Vsense mewakili drop tegangan pada Rw1.
6
Gambar 6: Tegangan Terukur (mV)
Vtotal vs Vsense dalam mV menunjukkan respons linear voltage divider. Selisih kecil di setiap titik pengukuran merupakan efek hambatan kabel Rw1.
7
Gambar 7: Rx Terkompensasi (Sweep)
Nilai Rx_komp yang halus selama sweep naik-turun. Averaging 16 sampel menghasilkan kurva mulus — stabilitas pengukuran tinggi, noise minimal.
8
Gambar 8: Rx_raw vs Rx_komp (Log Scale)
Rx_raw selalu lebih tinggi dari Rx_komp. Metode Dual-ADC berhasil memisahkan hambatan kabel dari nilai sensor yang sesungguhnya.
9
Gambar 9: Error% Akibat Hambatan Kabel
Error signifikan pada resistansi sensor rendah, menurun seiring kenaikan Rx. Algoritma mengeliminasi error ini secara real-time.
10

## Slide 13
4 · KEUNGGULAN METODE
6 Keunggulan Utama
FW1, FW7
Sirkuit Sederhana & Hemat Biaya
Hanya 3 resistor + 1 potensiometer. Tanpa kapasitor, op-amp, atau timing circuit.
FW6, FW8
Kompensasi Kabel Real-Time
Dua ADC channel simultan mendeteksi dan mengurangi drop tegangan kabel tanpa charge-discharge cycle.
FW5, FW11, FW15
Memory Safety (Rust)
Bare-metal Rust (no_std) menjamin tidak ada buffer overflow, dangling pointer, atau data race saat compile-time.
FW7, FW13
Stabilitas via Digital Averaging
Rata-rata 16 sampel ADC menghasilkan deviasi standar < 15 Ω di seluruh range 9–95 kΩ.
FW8, FW14
Umpan Balik Visual Intuitif
LED indikator pada GPIO4 menyala saat error < 5%, konfirmasi langsung bahwa pengukuran andal.
FW1–FW15
Kontribusi Novel
Pertama kali menggabungkan topologi Voltage Divider Dual-ADC 3-Wire dengan firmware Rust pada ESP32-S3.
11

## Slide 14
KESIMPULAN
Metode Berhasil Diimplementasikan
Studi Literatur
Tren utama dari 15 jurnal mengarah pada implementasi akuisisi sensor resistif di MCU modern dengan bahasa memory-safe seperti Rust.
Metode & Hasil
Sistem Voltage Divider Dual-ADC 3-Kawat berhasil mengukur Rx di range 9–95 kΩ dengan std deviasi < 15 Ω. Kompensasi Dual-ADC efektif memisahkan hambatan kabel.
Keunggulan
Sirkuit sederhana tanpa kapasitor, kompensasi real-time, keamanan memori Rust, dan umpan balik visual LED — seluruhnya mengintegrasikan FW1–FW15.
Repositori GitHub
Natasya Tiara Regina:
github.com/itsnatasyatiara-commits/voltage-divider-dual-adc-esp32s3-rust
Zhafran Ahmed Luxmahdy:
github.com/kemed99/voltage-divider-dual-adc-esp32s3-rust
LinkedIn Posts
LinkedIn Post – Natasya Tiara Regina
LinkedIn Post – Zhafran Ahmed Luxmahdy
Program Studi Teknologi Rekayasa Instrumentasi • ITS Surabaya • Semester Genap 2025/2026
12